znak sprawy: ZP-TP-26/2021                                                                                               Załącznik nr 3

specyfikacja techniczna ambulansu

marki / modele oferowanego ambulansu (należy podać) – ……………………………………………

rok produkcji (należy podać) – ………………………………………………………………………..

zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

| lp. | wymagane parametry techniczno-użytkowe | oferowany parametr (opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| wymogi w zakresie pojazdu bazowego |
| 1 | NADWOZIE |
| 1.1 | Typ furgon, częściowo przeszkolony z dopuszczalną masie całkowitej pojazdu wraz z zabudową do 3,5 t |  |
| 1.2 | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele regulowane z podłokietnikiem |  |
| 1.3 | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą |  |
| 1.4 | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu |  |
| 1.5 | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 260 stopni |  |
| 1.6 | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący zderzak ochronny |  |
| 1.7 | Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów |  |
| 1.8 | Reflektory przednie oraz światłą do jazdy dziennej typu LED |  |
| 1.9 | Kolor fabryczny żółty lub biały, tj. lakierowany na etapie produkcji pojazdu bazowego przez producenta, objęty fabryczna gwarancją |  |
| 2 | SILNIK |
| 2.1 | Wysokoprężny (turbodiesel) o pojemności .powyżej 1950 cm³, z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa (Common Rail) |  |
| 2.2 | Moc silnika min. 170 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 380Nm |  |
| 2.3 | Spełniający wymogi normy emisji spalin EURO VI lub EURO 6 |  |
| 3 | ZESPÓŁ NAPĘDOWY |
| 3.1 | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna minimum siedmiobiegowa + bieg wsteczny |  |
| 3.2 | Napęd na koła przednie lub tylne |  |
| 4 | ZAWIESZENIE |
| 4.1 | Gwarancja dobrej przyczepności kół do nawierzchni, stabilność o manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort pacjenta, z tłumikiem drgań lub zawieszenia pneumatyczne |  |
| 5 | UKŁAD HAMULCOWY |
| 5.1 | Z systemem ABS zapobiegający blokadzie kół w trakcie hamowania |  |
| 5.2 | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania |  |
| 5.3 | Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania ASR lub równoważny |  |
| 5.4 | Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |  |
| 5.5 | Z systemem wspomagania nagłego hamowania (BAS, BA) |  |
| 5.6 | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  |
| 6 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 6.1 | Alternator o wydajności minimum 200A + dwa akumulatory minimum 90 Ah każdy |  |
| 7 | WYPOSAŻENIE POJAZDU |
| 7.1 | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera (co najmniej dwa rodzaje) |  |
| 7.2 | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |
| 7.3 | Regulowana kolumna kierowcy w co najmniej dwóch płaszczyznach, tj. góra-dół, przód-tył |  |
| 7.4 | Klimatyzacja automatyczna lub półautomatyczna kabiny kierowcy |  |
| 7.5 | Pojazd wyposażony w zestaw naprawczy do opon, koło zapasowe dostarczone luzem |  |
| 7.6 | Elektrycznie ogrzewana szyba przednia |  |
| 7.7 | Czujniki parkowania (przednie i tylne) |  |
| 7.8 | Regulowana kolumna kierowcy w co najmniej dwóch płaszczyznach, tj. góra – dół, przód - tył |  |
| wymogi w zakresie adaptacji na ambulans |
| 1 | NADWOZIE |
| 1.1 | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1800 |  |
| 1.2 | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania minimum 2 sztuk butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych, poprzez drzwi ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp, z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) |  |
| 2 | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |
| 2.1 | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik |  |
| 2.2 | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego - grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230 V, minimalna moc grzewcza 2000 W |  |
| 2.3 | Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego (podać markę i model wentylatora) |  |
| 2.4 | Rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy na przedział medyczny (po rozbudowie: dwuparownikowa) |  |
| 2.5 | Niezależnie od pracy i układu chłodzenia silnika ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy minimum 5.0 kW tzw. Powietrze (podać markę i model) |  |
| 3 | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 3.1 | Instalacja elektryczna 230 V: zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka), minimum 4 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznym, zabezpieczenie umożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, grzałka w bloku (układzie chłodzenia) silnika zasilania z sieci 230 V, zabezpieczenie przeciwporażeniowe |  |
| 3.2 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiającą jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki) |  |
| 3.3 | Instalacja elektryczna 12 V: minimum 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, gniazda zabezpieczone przed zalaniem / zarudzeniem, wyposażone we wtyki, minimum 1 gniazdko 12 V w schowku zewnętrznym do podłączenia urządzenia do ucisku klatki piersiowej z dostępem, minimum 1 dodatkowe gniazdo 12 V w kabinie kierowcy na wysokości siedzenia pasażera |  |
| 3.4 | Instalacja do systemu SWD z antenami dachowymi wraz z dodatkowymi uchwytami (elementami) umożliwiającymi montaż stacji ładowania do tabletu (bez tabletu i stacji dokującej) oraz podstawy pod drukarkę wraz z uchwytem do drukarki i zasilaczem (bez drukarki) (tablet, drukarka, stacja dokująca do tabletu, moduł GPS – nie są objęte tym postępowaniem) |  |
| 3.5 | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230 V |  |
| 4 | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIEKOWA I OZNAKOWANIE |
| 4.1 | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna niskoprofilowa typu LED wyposażona w podświetlany napis ambulansu oraz dodatkowe reflektorki do oświetlenia przedpola pojazdu, w tylnej części dachu minimum 1 niebieska lampa LED typu „kogut” |  |
| 4.2 | Na wysokości podszycia lub pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |
| 4.3 | W komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy minimum 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem |  |
| 4.4 | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik, umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy |  |
| 4.5 | Na drzwiach tylnych lampy pulsacyjne działające przy otwieraniu drzwi |  |
| 4.6 | Oznakowanie pojazdu : pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwa Medyczne, pas odblaskowy w folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linia okien i nadkoli, pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu, pas odblaskowy w folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym |  |
| 4.7 | Napis lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznakowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne |  |
| 4.8 | Wzór graficzny systemu „PAŃSTWOWE RATOWNICTWA MEDYCZNE” z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznakowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne |  |
| 4.9 | Oznakowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego ‘P”, po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznakowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (do uzgodnienia z Zamawiającym) |  |
| 4.10 | Nazwa dysponenta jednostki oraz numer systemowy (do uzgodnienia z Zamawiającym), po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych (wielkość liter do uzgodnienia z Zamawiającym) |  |
| 4.11 | Reflektory zewnętrzne typu LED, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączania i wyłączania reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h |  |
| 4.12 | Dodatkowe sygnały pneumatyczne (podać markę i model) |  |
| 5 | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
| 5.1 | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu, spełniająca następujące wymogi: zakres częstotliwości 168-170MHz, współczynnik fali stojącej 1,6 polaryzacja pionowa, charakterystyka promieniowania – dookólna, odporność na działanie wiatru 55 m/s |  |
| 5.2 | W przedziale medycznym głośnik z możliwością podłączenia do radiotelefonu |  |
| 6 | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 6.1 | Oświetlenie sufitowe rozproszone typu LED w kolorze naturalnym |  |
| 6.2 | Co najmniej 2 sufitowe skupione punkty świetlne nad noszami w regulacją kąta padania światła |  |
| 6.3 | Oświetlenie punktowe blatu roboczego |  |
| 7 | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 7.1 | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian |  |
| 7.2 | Wzmocnione ściany boczne umożliwiające montaż sprzętu medycznego |  |
| 7.3 | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekcyjne, w kolorze białym |  |
| 7.4 | Na prawej stronie ściany jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia (podać markę, model, zakres regulacji fotela) |  |
| 7.5 | Fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Fotel z możliwością przesuwu w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela os noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienia fotela w pozycji ułatwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy (podać markę i model fotela) |  |
| 7.6 | Przegroda miedzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym, przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi, spełniające normę PN EN 1789 |  |
| 7.7 | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego, tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa, półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 stuki, na ścianie prawej co najmniej 2 sztuki) |  |
| 7.8 | Zabudowa meblowa na ścianie działowej – szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (blat roboczy na wysokości minimum 100 cm +/- 10), z minimum 2 szufladami |  |
| 7.9 | Miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki, wraz z ich mocowaniem – zaczepy, paski do mocowania toreb / plecaków |  |
| 7.10 | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego |  |
| 7.11 | Sufitowy uchwyt do kroplówek na minimum 4 sztuki pojemników |  |
| 7.12 | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu, tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego, nie dopuszczalne jest mocowana na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego |  |
| 7.13 | Centralna instalacja tlenowa: zamontowany na ścianie lewej panel z minimum 2 gniazdami poboru tlenu typy AGA, zamontowany w suficie panel z 1 gniazdami poboru tlenu typu AGA i przepływomierzem obrotowym o przepływie do minimum 25 l/min do przenośnego zestawu tlenowego, uchwyt do montażu 2 sztuk butli tlenowych 10 l oraz 2 sztuk butli 2-3 l |  |
| 7.14 | Mechaniczna podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu minimum 10 stopni do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwanym na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę (podać markę i model), nie dopuszczalna jest laweta w której zwalnianie mechanizmu wysuwania lawety odbywa się za pomocą linki |  |
| 7.15 | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych |  |
| 7.16 | W przedziale medycznym ma być zapewnienie miejsca mocowania dodatkowego sprzętu medycznego, tj. ssak elektryczny, pompa infuzyjna |  |
| 7.17 | Kosz na śmieci |  |
| 8 | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 8.1 | Przedział medyczny ma być wyposażony w: urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa, gaśnicę, panel sterujący informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data), informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu, sterującym oświetleniem przedziału medycznego, sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego, zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania żądanej temperatury |  |
| 8.2 | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych, informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V, informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi miedzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych) |  |
| 8.3 | Kamera cofania wraz z wyświetlaczem w formie lusterka wstecznego zamontowanym w kabinie kierowcy |  |
| 8.4 | W kabinie kierowcy lampka na giętkim przewozie po stronie pasażera |  |
| 8.5 | Komplet kół z oponami letnimi (4 sztuki), nie dopuszczalne opony wielosezonowe, w przypadku zaoferowania zestawu naprawczego do kół dostarczenie koła zapasowego luzem, Zmawiający nie wymaga opon zimowych |  |