Załącznik nr 3b

specyfikacja techniczna

| informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia |
| --- |
| 1 | dane techniczne | dane techniczne oferowane – podać / opisać |
| 1.1 | nazwa oferowanego urządzenia, typ, model, numer katalogowy |  |
| 1.2 | producent (pełna nazwa, adres) |  |
| 1.3 | kraj pochodzenia |  |
| 1.4 | rok produkcji 2022 |  |
| 1.5 | urządzenie fabryczne nowe, nieużywane, niedemonstracyjne |  |
| 1.6 | nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur) |  |
| szczegółowe wymagania |
| opis parametru, funkcji, wymogi graniczne | parametr oferowany – podać zakres / opisać |
| 1 | wymiary zewnętrzne łóżka: długość całkowita 2120 mm (+/- 30 mm), szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami maksymalnie 930 mm (wymiar leża 800 mm x 2000 mm (+/-30 mm)) |  |
| 2 | materac dopasowany do rozmiarów leża, o wysokości minimum 12 cm, gąbka (gęstość pianki min. 40 kg/m3)/ pokrowcu, osłona z zamkiem błyskawicznym z minimum 2 stron, osłona odporna na przemakanie, zanieczyszczenia, wytrzymała, odporna na ścieranie, łatwa do dezynfekcji, nie zmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych, wysokiej temperatury |  |
| 3 | metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo, łatwa do utrzymania czystości |  |
| 4 | leże dwusegmentowe |  |
| 5 | regulacje kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej, w tym: |
| a) | segment oparcia pleców do 70° (+/- 5º) |  |
| 6 | regulacja oparcia pleców za pomocą jednej dźwigni, umieszczonych pod ramą leża |  |
| 7 | hydrauliczna regulacja wysokości leża, dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej |  |
| 8 | barierki boczne opuszczane, zabezpieczające pacjenta na całej długości mocowane do szczytów bez użycia narzędzi z możliwością przekładania do innych łóżek tego samego modelu |  |
| 9 | leże łóżka wypełnione metalową kratką |  |
| 10 | leże odporne na działanie wysokich temperatur, środków dezynfekcyjnych oraz działanie UV |  |
| 11 | szczyty łóżka wypełnione płytą HPL o grubości minimum 6 mm, zdejmowane bez użycia narzędzi |  |
| 12 | łózko wyposażone w wysuwana półkę na pościel |  |
| 13 | w narożnikach leża 4 krążki odbojowe |  |
| 14 | łóżko wyposażone w uchwyty trzymające materac |  |
| 15 | podstawa łózka wyposażona w koła o średnicy min. 125 mm oraz blokada kierunkową |  |
| 16 | bezpieczne obciążenie minimum 200 kg |  |
| 17 | możliwość wyboru kolorów szczytów łóżka w minimum 4 kolorach |  |
| parametry punktowane |
| opis parametru, funkcji | informacja o parametrach punktowanych | parametr oferowany – podać zakres / opisać |
| 1 | barierki boczne wykonane z | inny materiał – 0 pkt aluminium – 5 pkt |  |
| 2 | możliwość automatycznego wydłużenia barierki wraz z wydłużeniem leża | nie – 0 pkt tak – 5 pkt |  |
| 3 | szczyty łóżka wypełnione płytą HPL o grubości | 6 mm – 0 pkt 8 mm – 5 pkt |  |
| 4 | krążki odbojowe | jednoosiowe – 0 pkt dwuosiowe – 5 pkt |  |
| 5 | bezpieczne obciążenie | 200 kg – 0 pkt >200 kg ≤220 kg – 2 pkt >220 kg – 5 pkt |  |
| 6 | wybór kolorów szczytów łóżka | 4 kolory – 0 pkt 5 kolory – 1 pkt 6 kolorów – 2 pkt |  |
| 7 | wybór kolorów ramy łóżka | bez możliwości wyboru koloru – 0 pkt 2 kolory – 1 pkt 3 kolory – 2 pkt |  |